## Slide 1: 黑板抓拍器 方案设计
答辩人：徐天琪
2020年11月

## Slide 2: 目录 Contents
1
产品说明
2
支架设计
3
主体设计
4
抓拍时刻的选择

## Slide 3: 目录 Contents
1
产品说明
2
支架设计
3
主体设计
4
抓拍时刻的选择
5

## Slide 4: 产品说明
小型 可伸缩 摄像设备
功能
1、自动 拍摄板书、PPT
2、扫描 处理 以提高笔记易读性

## Slide 5: 目录 Contents
1
产品说明
2
支架设计
3
主体设计
4
抓拍时刻的选择

## Slide 6: 方案设计Ⅰ——支架设计（1、3）
站立式三脚架
方案一、三 （三脚架式）
设计理念
整体呈三脚架式，可站立于桌面
上端接口，可以连接摄像设备
中轴为伸缩杆
支架底部与地面接触处置有磁铁（共计三块），闭合时实现自锁
优点
稳固 便携
可及时查看相机的工作状态
缺点
占用部分桌面空间

## Slide 7: 方案设计Ⅰ——支架设计（2）
夹持式
方案二（夹持式）
设计理念
弹簧夹+套环
用螺丝旋紧旋松
优点
不占用桌面空间
稳固 便携
缺点
弹簧夹不一定使用各种桌面
位置调整不易

## Slide 8: 方案设计Ⅰ——支架设计（4）
方案四（头戴式）
设计理念
莫哈比扣+弹性织带
优点
便携独特
缺点
安全性无法保证
不适合课堂佩戴

## Slide 9: 方案设计Ⅰ——支架设计（最终方案）
整体结构简图
整体效果图
最终方案
设计理念
整合方案一与二
面积小的桌面——夹持式
面积大的桌面——支撑式
优点
支架的可折叠性进一步提高
装置稳固

## Slide 10: 目录 Contents
1
产品说明
2
支架设计
3
主体设计
4
抓拍时刻的选择
5

## Slide 11: 方案设计Ⅱ——主体设计
方案二
购买微摄像头
改造其中的芯片，烧入视觉软件
方案一
购买arduino相关模块
用arduino软件编写程序
调用其他程序（如opencv）的库
优点
可操作性强
缺点
无
优点
图片清晰，便于后续图片处理
缺点
操作复杂
相机与程序可能不兼容
最终选择：方案一

## Slide 12: 目录 Contents
1
产品说明
2
支架设计
3
主体设计
4
拍照时刻的选择
5

## Slide 13: 方案设计Ⅲ——拍照时刻的选择（1）
方案一（白色像素检测法）
将摄像模块接入Arduino，于固定时间间隔拍照，将图片数据导入Arduino，调用OpenCV库进行软件处理。
当照片白色像素相较前一张照片增多时，删去前一张照片保留后一张；当照片白色像素相较前一张照片减少时，对前一张照片进行图像清晰化提升等处理并保存，保留后一张。
优点 照片捕捉正确率高
缺点 较为耗电
对代码编写有较高要求
多次拍照后删除使程序笨拙
无法解决老师未擦除笔迹而直接移动黑板
影响白色像素的因素太多

## Slide 14: 方案设计Ⅲ——拍照时刻的选择（2）
方案二
将红外信号接收器、摄像模块接入Arduino，在黑板背面安装红外信号发射器。当黑板上下移动时，红外信号发射器发生移动，接收装置通过Arduino传送信号给摄像模块来进行抓拍。
优点 拍照频次最低，最省电
缺点 无法应用于不可移黑板
无法解决老师未移动黑板而直接擦除笔迹
红外灵敏度无法达到要求

## Slide 15: 方案设计Ⅲ——拍照时刻的选择（3）
方案三
Arduino调用OpenCV库，摄像模块抓捕实时图像，进行图片分析，当从“canny边缘无法被检测”到“canny边缘检测可行”后稍微延时后进行拍照，再通过OpenCV相关函数进行图片处理。
优点 代码与照片后期处理有相同之处、程序效率高
照片捕捉正确率高。
缺点 对定位区域的选取有较高要求
对代码编写有较高要求
工程量巨大，可能需要外联机器
无法应用于不可移黑板
无法解决老师未移动黑板而直接擦除笔迹。

## Slide 16: 方案设计Ⅲ——拍照时刻的选择（4）
方案四
在黑板槽两侧安装接收器和发射器，一旦黑板擦离开黑板槽，接收器就会接收到发射器的信号，然后通过蓝牙发送拍照命令，nano板接收命令 指挥摄像头拍照
优点 拍照频次较低
可行性高
适用性广
最终方案的选择：
结合方案一与方案二，并作出改进

## Slide 17: 谢谢！