## Slide 1
黑板抓拍器详细设计答辩
指导老师：杨帆 报告人：安鲁冀
团队成员：冯绍庭 李瑞彬 华崇晔
黄汇杰 徐天琪 安鲁冀

## Slide 2
总绪
方案原理简述
方案详细设计
系统设计
产品功能元素聚类和模块
模块与功能
目录
Content
几何结构简图
识别关联
定义关联
详细设计
产品所有模块的功能元素分布
元素聚类
几何结构简图
模块间的关联
具体设计

## Slide 3
1
总绪

## Slide 4
方案原理简述
1
照片获取
利用摄像机拍照，利用蓝牙将处理后照片导入手机，利用arduino实现控制摄像机拍照与实现摄像机、蓝牙、arduino间的图片信息传输。所有电子器件使用可充电电池。
2
照片处理
利用opencv开源程序导入arduino实现照片的筛选与优化。
利用可伸缩支架实现高度可调、结构支撑、平时易携。利用半固定夹实现对狭小空间的适应。

## Slide 5
方案详细设计
使用能够买到的合适的手机支架或3D打印支架来作为支架主体，起到将整个装置支撑在桌面上的作用。
使用能够买到的合适的夹子或3D打印夹子来作为辅助夹，起到在特殊情况（如桌面太小）下提供另一种可选装置固定方式的作用。
使用3D打印技术结合开发板大小打印外壳及外壳固定装置。
arduino控制摄像机每隔一分钟拍摄照片；
首张照片导入arduino软件临存窗口1；后导入临存窗口2；
比较临存窗口2与1的照片，若2的白色像素多于1，删除1，将2导入1；否则将1导入照片处理部分，将2导入1。
照片的导入以及为照片创建窗口
运用imread函数 imread(路径，变量名)
2. 提高照片的对比度和亮度
Mat kernel=()+filter函数
照片的模糊用两层for循环
照片的滤波
照片轮廓识别的边缘处理
照片的显示，先通过namedWindow创建一个窗口,再使用imshow展现处理完成的图片
支架部分
软件部分-自动抓拍部分
软件部分-照片处理部分

## Slide 6
代码库
可能用到的函数及语句
//方框滤波
boxFilter(
InputArray src, //输入图像
OutputArray dst, //输出图像
int ddepth, //输出图像的深度，-1代表使用原图的深度
Size ksize(n,n), //内核尺寸，n越大效果越明显
Point anchor=Point(-1,-1), //锚点，若点坐标为负值，则表示锚点在核的核心
bool normalize=true, //ture表示被归一化，false表示没有被归一化
int borderType=BORDER_DEFAULT);//用于推断图像外部像素的某种边界模式
//均值滤波
blur(
InputArray src, //输入图像
OutputArray dst, //输出图像
Size ksize(n,n), //内核尺寸，n越大效果越明显
Point anchor=Point(-1,-1), //锚点，若点坐标为负值，则表示锚点在核的核心
int borderType=BORDER_DEFAULT); //用于推断图像外部像素的某种边界模式
//高斯滤波
GaussianBlur(
boxFilter(
InputArray src, //输入图像
OutputArray dst, //输出图像
Size ksize(n,n), //内核尺寸，n越大效果越明显
double sigmaX, //高斯核函数在X方向的标准偏差
double sigmaY=0; //高斯核函数在Y方向的标准偏差
int borderType=BORDER_DEFAULT);//用于推断图像外部像素的某种边界模式、
/*其中，若sigmaY为零，就将它设为sigmaX；
若sigmaX和sigmaY都是0，那么就由ksize.width和ksize.height计算出来*/
//中值滤波
void medianBlur(
InputArray src, //输入图像
OutputArray dst, //输出图像
int ksize);
//边缘检测（canny算子）
void Canny(
InputArray image, //输入图像，需为单通道8位图像
OutputArray edges, //输出的边缘图
double threshold1, //低阈值
double threshold2, //高阈值
int apertureSize=3, //使用的Sobel算子孔径大小
bool L2gradient=false);//计算图像梯度幅值的标识，有默认值false
Canny(src,dst,n,n*3,3);
……
P.S.篇幅限制，只能展示一小部分代码
华崇晔同学领域

## Slide 7
2
系统设计

## Slide 8
模块与功能
本产品的模块与功能
用最少的模块实现最全的功能。

## Slide 9
产品功能元素聚类和模块

## Slide 10
几何结构简图
简图

## Slide 11
识别
关联

## Slide 12
定义
关联
A. 空间 ：物理关联--支撑架与开发板外壳
B. 能量 ：设计关联--通过开发板各组件的电流
干扰关联--开发板各组件运行发出的热量
信息 ：模块间输出或反馈的信号
干扰关联--嘈杂电子环境；外壳的屏蔽
D. 物料 ：干扰关联--潮湿的空气, 空气中的灰尘

## Slide 13
3
实体设计

## Slide 14
产品所有模块的功能元素分布

## Slide 15
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度
销售额 | 0.72 | 0.28
元素聚类

## Slide 16
3D简图

## Slide 17
具体尺寸

## Slide 18
模块的关联
功能关联
支架模块支持开发板模块，动力模块为开发板模块提供能源。支架模块中各个子模块之间存在连接关系（以半永久紧固件插销为主，底部三脚架为弹簧结构，以磁铁实现收拢（有成品）），开发板模块中各个子模块之间存在信息传递关系（通过auduino自带接口导线直连）。
干扰关联

## Slide 19
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度
销售额 | 0.72 | 0.28
具体设计

## Slide 20
THANK YOU FOR WATCHING
指导老师：杨帆 报告人：安鲁冀
团队成员：冯绍庭 李瑞彬 化崇晔
黄汇杰 徐天琪 安鲁冀